## Slide 1
Circuit Design
19 计拔 浦亮
数字电路设计

## Slide 2
目录
1、基础知识
2、本题探究
3、拓展

## Slide 3
一、基础知识
与逻辑： L = A ·Ｂ= AB
与逻辑符号
A
B
L
非逻辑： L = A
非逻辑符号
A
L
与非逻辑
L = A · B
A
B
L
与非逻辑符号
或非逻辑表达式
L = A+B
异或逻辑表达式
L= A  B

## Slide 4
一、基础知识
译码器的基本概念及工作原理
译码器——将输入代码转换成特定的输出信号的电路。
假设译码器有n个输入信号和N个输出信号，如果N=2n ，就称为全译码器，常见的全译码器有2线—4线译码器、3线—8线译码器、4线—16线译码器等。如果N＜2n ，称为部分译码器，如二一十进制译码器（也称作4线—10线译码器）等。
下面以2线—4线译码器为例说明译码器的工作原理和电路结构。
2线—4线译码器的功能如表2.13所示（输出低电平有效）。

## Slide 5
CD
AB
00 01 11 10
00
01
11
10
A
C
B
D
一、基础知识
4变量的与3变量的区别不大。
出于设计方便的目的，我们将0的地方留白，1的地方写1，而可有可无的地方打X方便画圈（带上这些部分并不影响功能的实现）。
四变量卡诺图

## Slide 6
二、本题实现
根据四个输入信号，设计七个输出信号来控制数字的显示，即4线-7线译码器。
显然，这四个输入信号就是输入这些数字对应的二进制，而多余的10-15的二进制则可以无视（在实际中表现为一些奇怪的标志）

## Slide 7
A | B | C | D | a | b | c | d | e | f | g
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
二、本题实现
很容易根据输入的ABCD写出数字对应的7路输出的真值表

## Slide 8
之后，我们也可以很容易的得到各个显示段所对应的逻辑函数表达式

## Slide 9
三、拓展
实际生活中广泛采用的74LS48

## Slide 12
*关于电路优化
之前的种种表达式在本身表达上已经不存在错误，但是通过结构的优化可以把电路变得更加简单。
例如如果我们有 a=ABC
b=AB
c=ABC
我们可以先连好a和c，b只需要a+c即可。
或者先连好b，将运用公共项AB简化。
一般来说，更多的采取分成多个公共项，再将公共项之间用或连接来代替原来的表达式。
一篇关于多输出亦或电路优化的文章 https://www.ixueshu.com/document/4eb12ee3a8f9232f05c612d30e660e45318947a18e7f9386.html

## Slide 13
感谢观看！
感谢马老师的指导！